## Slide 1: 일반물리학실험을 위한 오차론 (Error Analysis for General Physics Lab)
2014년 3월
김 청 식

## Slide 2: 1. 측정과 오차
• 측정: 장치를 사용하여 물리량(길이, 질량, 온도 등)을 수치로 나타내는 일.
길이
시간
전압, 전류, 저항
질량

## Slide 3
• 오차(error)=측정값-참값(협정참값)
• 불확도(uncertainty): 측정을 할 때 측정환경이나 측정계기의 측정 한계 등으로 측정값은 항상 불확실성을 갖게 된다. 표준편차, 표준오차 또는 경험이나 다른 정보에 근거하여 가정한 확률분포로부터 값을 결정
• 모든 측정에는 오차(불확도)를 가지며 아무리 조심해도 없앨 수 없다. (예외: 횟수, 갯수)
예: 키 172 cm ±?

## Slide 4: 2. 측정결과 보고
• 왜 불확도를 알아야 하는가?: 두 측정값의 비교. 측정값의 이론과 비교
• 측정결과=측정값±불확도(단위)
예:
디지털저울(최소눈금 0.1 g)로 추의 질량 측정
`1회 측정: 10.2±0.1 g
5회 측정: 10.3(평균)±0.4 g
*보다 더 상세한 표현은 이후에 설명

## Slide 5: 3. 정밀도와 정확도
• 정밀도(precision): 여러 번 측정 했을 때 얼마나 일관성 있는 값들이 측정되느냐를 나타낸다.
• 정확도(accuracy) : 측정값이 (협정) 참값에 얼마나 가까운가를 나타낸다.
고정밀도
고정확도
고정밀도
저정확도
저정밀도
고정확도
저정밀도
저정확도

## Slide 6
• 정밀도의 표현: 상대불확도=불확도/측정값
• 정확도의 표현: 상대오차=(참값-측정값)/참값
예: 중력가속도 g=9.5±0.4 m/s2
상대불확도=0.4/9.5=0.04=4%
상대오차=(9.8-9.5)/9.8=0.03=3%

## Slide 7: 4. 유효숫자 표기법
• 유효숫자란?: 어떤 수의 정밀도를 나타내는데 의미가 있는 숫자. 자리를 나타내는 0을 제외한 숫자. (0.03, 400, 4.06, 23.50)
• 측정값과 불확도의 마지막 자릿수 일치
35.15±0.5 mm(X), 35.2± 0.5 mm(O)
1.5x103±0.5x102 g(X), (1.52±0.05)x103 g(O)

## Slide 8
• 불확도의 유효숫자는 1개만 사용(유효숫자가 1일때는 2개 사용가능)
3.142±0.243 mm (X), 3.1±0.2 mm(O)
4.65±0.12 g(O), 4.7±0.1 g(O)
• 유효숫자를 알기 어려운 경우: 5400 m
(5.4x103 m, 5.40x103 m, 5.400x103 m)

## Slide 9: 5. 우연오차와 계통오차
• 우연오차(random error)
불규칙하게 발생하는 오차. 반복 측정하여 평균을 계산하여 줄인다. 우연오차가 크면 정밀도가 작다.
• 계통오차(systematic error)
계기결함, 환경, 개인습관 등으로 인해 발생하는 오차. 반복 측정에도 부호와 크기는 변하지 않는다. 계통오차가 크면 정확도가 작다.

## Slide 10: 6. 발생할 수 있는 오차 원인들
• 불완전한 정의(계통 또는 우연)
예: 끈의 길이 측정
• 고려하지 않은 요소(주로 계통)
예: 공기저항, 지구자기 효과
• 환경적 원인(계통 또는 우연)
예: 진동, 외풍, 온도변화, 전기적 잡신호 등
• 개인오차(계통 또는 우연): 실험자의 부주의, 미숙함, 개인적인 습관 등에 의해 발생하는 오차. 실험보고서에는 언급하지 않는 것이 좋다.

## Slide 11: 7.단일측정에서의 불확도 표현
• 측정자는 불확도를 가능한 한 정확하게 표현해야 할 의무가 있다.
예: 최소눈금 1 mm인 자로 길이 측정
100원 동전 지름=24.0±0.2 mm
탁구공 지름=37±2 mm

## Slide 12: 8. 반복측정에서의 불확도 표현
측정값: , , ,…,
평균(average, mean): 참값의 최적추정값

## Slide 13
편차
표준편차(standard deviation): 측정값들이 평균값을 중심으로 흩어진 정도를 나타냄. 측정횟수가 증가해도 변하지 않음.

## Slide 14
표준오차(standard error): 평균값들의 표준편차. 평균값에 대한 불확도를 나타낸다. 측정횟수가 증가할수록 감소한다.
보고서에는 측정의 결과를 다음과 같이 보고 한다.
예: 중력가속도 g=9.5±0.4 m/s2
(단위)

## Slide 15: 예
초시계(최소단위 0.01초)를 사용하여 진자의 주기를 측정
측정값
s, s, s, s, s
평균
s

## Slide 16
표준편차
s
표준오차
s
진자의 주기 s

## Slide 17: 9. 오차의 전파
직사각형의 가로()와 세로()의 길이를 측정하여 면적()을 구하는 경우
가로 측정값의 평균과 표준오차: ,
: ,
직사각형 면적의 평균:
직사각형 면적의 표준오차 는?

## Slide 18
(의 편차)를 Taylor 전개(1차 근사)

## Slide 19
측정값 , 정규분포를 가지고 있다고 가정하면

## Slide 20
,
,
,

## Slide 21: 오차전파의 예
가로 평균 =52 mm, 가로 표준오차 =3 mm
세로 평균 =17 mm, 세로 표준오차 =2 mm
면적 평균 =884 mm2
면적 표준오차
최소눈금 효과는?

## Slide 22: 10. 최소제곱법

## Slide 23
가 최소가 되게 하는 , 를 찾는다.
여기서

## Slide 24
여기서

## Slide 25: 참고문헌
JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement
P. R. Bevington and D. K. Robison, Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences, 2nd ed. (McGraw-Hill, 1992)
J. R. Taylor, An Introduction to Error Analysis, 2nd ed. (University Science Books, Sausalito, CA, 1982)

## Slide 26: 버니어캘리퍼